## Slide 1: Edzéstámogató rendszer küzdősportokhoz Martial Arts Training Support System
Kolozsi Norbert
U95726

## Slide 2
Gólvonal technológia
VAR
Futball világbajnokság labdája
Skill.lab
Harcművészet?
Technológiai újítások a sportban

## Slide 3
Rendszerrel szemben támasztott követelmények
  A rendszer vizuális úton képes jelezni a felhasználó felé, hogy melyik érzékelőre várja a találatot.
  A rendszer képes a bevitt találatot érzékelni és annak sikerességét vizuális úton a felhasználó felé jelezni.
  A rendszer képes az előző két pontban definiált lépések közti időt mérni és memória egységében eltárolni.
  A rendszernek biztosítania kell egy olyan kommunikációs felületet, amelyen keresztül a felhasználóval képes vezeték nélküli információcserére.
  A felhasználónak tudnia kell konfigurálnia a rendszert, újabb érzékelőket hozzáadni, valamint az edzésmódokat testreszabni.
  A rendszeren belüli egységeknek képesnek kell lenniük egymás között adott feladatuknak megfelelően kábelmentesen kommunikálni.
  A felhasználó képes legyen bármely pillanatban megszakítani a jelenleg futó folyamatokat.
  A rendszer képes összegezni az edzés alatt gyűjtött adatokat és ezekről információt szolgáltatni a felhasználónak.
  A rendszer képes naplózni („logolni”).

## Slide 4
Alternatíva
Redflash
Punching game
Simon játék

## Slide 5
Architektúra
  Szenzormodul
  Főmodul
  Felhasználói felület

## Slide 6
ESP32 mikrokontroller
Mikrokontroller
Olcsó, de sok beépített funkció
BLE + WIFI
Arduino IDE

## Slide 7
FSR (Force Sensitive Resistor)

## Slide 8
ESP-NOW
Wireless
Peer-peer
2.4GHz
Maximum 250byte-nyi adat
Master Slave kapcsolat
Események alapján működik

## Slide 9
Webszerver ESP32-n
Soft AP
REST API
  Rendszeresített interfész
  Kliensz Szerver elkülönülése
  Állapotnélküliség
  Gyorsítótár használata szabadon
  Rétegezhető
  Futtatható kód (opcionális)
URL Lista

## Slide 10
Szenzormodul
  1) A rendszer vizuális úton képes jelezni a felhasználó felé, hogy melyik érzékelőre várja a találatot.
  2) A rendszer képes a bevitt találatot érzékelni és annak sikerességét vizuális úton a felhasználó felé jelezni.
  3) A rendszer képes az előző két pontban definiált lépések közti időt mérni és memória egységében eltárolni.
  6) A rendszeren belüli egységeknek képesnek kell lenniük egymás között adott feladatuknak megfelelően kábelmentesen kommunikálni.

## Slide 11
Várom a Kérdéseket
Köszönöm a Figyelmet!